### AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PJE	Tappvattenvärmare

PJE	Ackumulatortank för tappvarmvatten

##### xx	ACK xx		x	st

Ackumulatortanken består av enkelmantlad stålbehållare, med

invändigt korrosionsskydd av koppar.

Tryckkärlet är konstruerat och tillverkat för ett

maximalt avsäkringstryck av 9 bar.

Ackumulatorn är avsedd för liggande montage och är staplingsbar i höjdled (max 3 st). Alla anslutningar är placerade på ena gaveln för att enkelt kunna seriekopplas.

Isolering av freonfri polyuretan.

##### Fabrikat	: NIBE AB

# Typ	: AKIL 500

# .

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare		495 liter

Mått (L x B x H)		727 x 727 x 1684 mm

Vikt			130 kg

RSK nummer:

651 97 89

2018-12-18