### AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PJE	Tappvattenvärmare

PJE	Tappvattenvärmare

##### xx	VVB xx		x	st

Varmvattenberedare består av enkelmantlad stålbehållare, med invändigt 			korrosionsskydd av koppar.

Tryckkärlet är konstruerat och tillverkat för ett

maximalt avsäkringstryck av 10 bar.

Högsta tillåtna temperatur är 90 ºC.

Isolering av Neopor och Polyesterfleece, som är demonterbar.

Varmvattenberedaren är försedd med klämringskopplingar respektive invändigt gängade anslutningar.

Varmvattenberedaren kan förses med maximalt 3 x 9 KW el-patroner.

##### Fabrikat	: NIBE AB

# Typ	: EKS 1000

# .

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare		740 liter

Mått (Ø x H)			Ø 1052x2052 mm

Erforderlig reshöjd		2325 mm

Diameter utan isolering		  850 mm

Vikt			  220 kg

Max effekt			3 x 9 KW

RSK nummer:

693 80 73

2018-12-18