### AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PJE	Tappvattenvärmare

PJE	Tappvattenvärmare

##### xx	VVB xx		x	st

Varmvattenberedare består av enkelmantlad stålbehållare, med invändigt 			korrosionsskydd av koppar.

Tryckkärlet är konstruerat och tillverkat för ett

maximalt avsäkringstryck av 10 bar.

Högsta tillåtna temperatur är 90 ºC.

Isolering av Neopor och Polyesterfleece, som är demonterbar.

Varmvattenberedaren är försedd med klämringskopplingar respektive invändigt gängade anslutningar.

Varmvattenberedaren kan förses med maximalt 2 x 9 KW el-patroner.

##### Fabrikat	: NIBE AB

# Typ	: EKS 500

# .

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare		492 liter

Mått (Ø x H)			Ø 852x1757 mm

Erforderlig reshöjd		1970 mm

Diameter utan isolering		  670 mm

Vikt			138 kg

Max effekt			2 x 9 KW

RSK nummer:

693 80 74

2018-12-18