### AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PJE	Tappvattenvärmare

PJE	Tappvattenvärmare

##### xx	VVB xx		x	st

Dubbelmantlad varmvattenberedare, värmepumpsackumulator.

Ackumulatortanken består av ett varmvattenmagasin försett med korrosionsskydd av koppar och ett omgivande dubbelmantelutrymme av stålplåt.

Ackumulatortanken är konstruerad och tillverkad för ett maximalt

avsäkringstryck av 10 bar i vattenmagasinet.

Maximalt arbetstryck i dubbelmantel är 3 bar.

Högsta tillåtna temperatur är 90 ºC.

Isolering av Neopor och Polyesterfleece.

Ackumulatortanken är försedd med elpatronuttag samt dykrör för styrning av

varmvattenberedning.

Ackumulatortanken skall installeras stående.

Om ackumulatortanken värms upp till mer än 60°C skall blandningsventil monteras.

##### Fabrikat	: NIBE AB

# Typ	: VPA 300/200 Cu

# .

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare		300 liter

Volym dubbelmantel		190 liter

Mått (ØxH)			852x1757 mm

Erforderlig reshöjd		1970 mm

Vikt			176kg

RSK nummer: 688 31 95

2018-12-18