### AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PJE	Tappvattenvärmare

PJE	Tappvattenvärmare

##### xx	VVB xx		x	st

Dubbelmantlad varmvattenberedare, värmepumpsackumulator.

Ackumulatortanken består av ett varmvattenmagasin försett med korrosionsskydd av koppar och ett omgivande dubbelmantelutrymme av stålplåt.

Ackumulatortanken är konstruerad och tillverkad för ett maximalt

avsäkringstryck av 10 bar i vattenmagasinet.

Maximalt arbetstryck i dubbelmantel är 2,5 bar.

Högsta tillåtna temperatur är 90 ºC.

Isolering av Neopor och Polyesterfleece.

Ackumulatortanken är försedd med elpatronuttag samt dykrör för styrning av

varmvattenberedning.

Ackumulatortanken skall installeras stående.

Om ackumulatortanken värms upp till mer än 60°C skall blandningsventil monteras.

##### Fabrikat	: NIBE AB

# Typ	: VPA 450/300 Cu

# .

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare		450 liter

Volym dubbelmantel		285 liter

Mått (ØxH)			950x1947 mm

Erforderlig reshöjd		2185 mm

Vikt			275 kg

RSK nummer: 688 31 92

2018-12-18