### AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PJE	Tappvattenvärmare

PJE	Tappvattenvärmare

##### xx	VVB xx		x	st

Dubbelmantlad varmvattenberedare, värmepumpsackumulator.

Ackumulatortanken består av ett varmvattenmagasin försett med korrosionsskydd av emalj och ett omgivande dubbelmantelutrymme av stålplåt.

Varmvattenmagasinet är försett med magnesiumanod.

Ackumulatortanken är konstruerad och tillverkad för ett maximalt

avsäkringstryck av 10 bar i vattenmagasinet.

Maximalt arbetstryck i dubbelmantel är 3 bar.

Högsta tillåtna temperatur är 90 ºC.

Isolering av Neopor och Polyesterfleece.

Ackumulatortanken är försedd med 2 st elpatronuttag samt dykrör för styrning av

varmvattenberedning.

Ackumulatortanken skall installeras stående.

Om ackumulatortanken värms upp till mer än 60°C skall blandningsventil monteras.

##### Fabrikat	: NIBE AB

# Typ	: VPA 450/300 E

# .

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare		450 liter

Volym dubbelmantel		285 liter

Mått (ØxH)			950x1947 mm

Erforderlig reshöjd		2185 mm

Vikt			280 kg

RSK nummer: 688 31 93

2018-12-18