### AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PJE	Tappvattenvärmare

PJE	Tappvattenvärmare

##### xx	VVB xx		x	st

Värmpumpsackumulator med laddslinga.

Ackumulatortanken består av ett varmvattenmagasin av stål med ett invändigt korrosionsskydd av koppar och en laddslinga som producerar varmvattnet.

Lämplig att ansluta till värmepump, gas- eller oljepanna.

Ackumulatortanken är konstruerad och tillverkad för ett maximalt

avsäkringstryck av 10 bar i vattenmagasinet.

Maximalt arbetstryck för laddslingan är 10 bar.

Högsta tillåtna temperatur är 90 ºC.

Isolering av Neopor och polyesterfleece, som är demonterbar.

Varmvattenberedaren är försedd med klämringskopplingar respektive invändigt gängade anslutningar.

Varmvattenberedaren kan förses med maximalt 2 x 9 kW el-patroner.

##### Fabrikat	: NIBE AB

# Typ	: VPB 1000

# .

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare		992 liter

Volym laddslinga		2x6 liter

Mått (Ø x H)	 med isolering	Ø 1052x2051 mm

Erforderlig reshöjd		2325 mm

Diameter  utan isolering		Ø 870 mm

Vikt			270 kg

Max eleffekt			2 x 9 kW

RSK nummer: 683 13 12

2018-12-18