### AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PJE	Tappvattenvärmare

PJE	Tappvattenvärmare

##### xx	VVB xx		x	st

Värmepumpsackumulator med laddslinga.

Ackumulatortanken består av ett varmvattenmagasin av stål med ett invändigt korrosionsskydd av koppar och en laddslinga som producerar varmvattnet.

Lämplig att ansluta till värmepump, gas- eller oljepanna.

Ackumulatortanken är konstruerad och tillverkad för ett maximalt

avsäkringstryck av 10 bar i vattenmagasinet.

Maximalt arbetstryck för laddslingan är 10 bar.

Högsta tillåtna temperatur är 90 ºC.

Isolering av Neopor och polyesterfleece, som är demonterbar.

Varmvattenberedaren är försedd med klämringskopplingar respektive invändigt gängade anslutningar.

Varmvattenberedaren kan förses med maximalt 2 x 9 kW el-patroner.

##### Fabrikat	: NIBE AB

# Typ	: VPB 750

# .

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare		747 liter

Volym laddslinga 		7 liter

Mått (Ø x H)	 med isolering	Ø 947x1976 mm

Erforderlig reshöjd		2210 mm

Diameter utan isolering		Ø 770 mm

Vikt			220 kg

Max eleffekt			2 x 9 kW

RSK nummer: 683 13 11

2018-12-18