### AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PJE	Tappvattenvärmare

PJE	Tappvattenvärmare

##### xx	VVB xx		x	st

Värmpumpsackumulator med laddslinga.

Ackumulatortanken består av ett varmvattenmagasin av stål med ett invändigt korrosionsskydd emalj och en laddslinga som producerar varmvattnet.

Ackumulatortanken är försedd med likströmsanod.

Lämplig att ansluta till värmepump, gas- eller oljepanna.

Ackumulatortanken är konstruerad och tillverkad för ett maximalt

avsäkringstryck av 10 bar i vattenmagasinet.

Maximalt arbetstryck för laddslingan är 3 bar.

Högsta tillåtna temperatur är 85 ºC.

Isolering av Polyuretan.

##### Fabrikat	: NIBE AB

# Typ	: VPB 200 E

# .

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare		178 liter

Volym laddslinga 		4,8 liter

Mått (BxDxH)		600x600x1475 mm

Erforderlig reshöjd		1670 mm

Vikt			111 kg

RSK nummer: 683 13 14

2018-12-18