### AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PJE	Tappvattenvärmare

PJE	Tappvattenvärmare

##### xx	VVB xx		x	st

Värmpumpsackumulator med laddslinga.

Ackumulatortanken består av ett varmvattenmagasin av rostfritt stål

och en laddslinga som producerar varmvattnet.

Lämplig att ansluta till värmepump, gas- eller oljepanna.

Ackumulatortanken är konstruerad och tillverkad för ett maximalt

avsäkringstryck av 10 bar i vattenmagasinet.

Maximalt arbetstryck för laddslingan är 3 bar.

Högsta tillåtna temperatur är 85 ºC.

Isolering av Polyuretan.

##### Fabrikat	: NIBE AB

# Typ	: VPB 200 R

# .

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare		176 liter

Volym laddslinga 		7,8 liter

Mått (BxDxH)		600x600x1475 mm

Erforderlig reshöjd		1670 mm

Vikt			80 kg

RSK nummer: 683 13 15

2018-12-18