### AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PJE	Tappvattenvärmare

PJE	Tappvattenvärmare

##### xx	VVB xx		x	st

Värmpumpsackumulator med laddslinga.

Ackumulatortanken består av ett varmvattenmagasin av stål med ett invändigt korrosionsskydd emalj och en laddslinga som producerar varmvattnet.

Ackumulatortanken är försedd med likströmsanod.

Lämplig att ansluta till värmepump, gas- eller oljepanna.

Ackumulatortanken är konstruerad och tillverkad för ett maximalt

avsäkringstryck av 10 bar i vattenmagasinet.

Maximalt arbetstryck för laddslingan är 3 bar.

Högsta tillåtna temperatur är 85 ºC.

Isolering av Polyuretan.

##### Fabrikat	: NIBE AB

# Typ	: VPB 300 E

# .

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare		274 liter

Volym laddslinga 		8,4 liter

Mått (BxDxH)		600x600x1775 mm

Erforderlig reshöjd		1950 mm

Vikt			143 kg

RSK nummer: 683 13 18

2018-12-18