### AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PJE	Tappvattenvärmare

PJE	Tappvattenvärmare

##### xx	VVB xx		x	st

Värmepumpsackumulator med laddslinga.

Ackumulatortanken består av ett varmvattenmagasin av stål med ett invändigt korrosionsskydd av koppar och en laddslinga som producerar varmvattnet.

Lämplig att ansluta till värmepump, gas- eller oljepanna.

Ackumulatortanken är konstruerad och tillverkad för ett

maximalt avsäkringstryck av 10 bar i vattenmagasinet.

Maximalt arbetstryck för laddslingan är 10 bar.

Högsta tillåtna temperatur är 90 ºC.

Isolering av Neopor och Polyesterfleece, som är demonterbar.

Varmvattenberedaren är försedd med klämringskopplingar respektive invändigt gängade anslutningar.

Varmvattenberedaren kan förses med maximalt 1 x 9 kW el-patron och

skall installeras stående.

##### Fabrikat	: NIBE AB

# Typ	: VPB 500

# .

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare			496 liter

Volym, slinga			6 liter		Mått (Ø x H)				 Ø 852 x 1757 mm

Erforderlig reshöjd			1970 mm

Diameter utan isolering		  	670 mm

Vikt				158 kg

Max eleffekt				1 x 9 kW

RSK nummer:

683 13 10