### AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PJE	Tappvattenvärmare

PJE	Tappvattenvärmare

##### xx	VVB xx		x	st

Elektrisk varmvattenberedare, bestående av enkelmantlad rostfri stålbehållare.

Ventilutrustning innehållande blandningsventil, säkerhetsventil, avtappningsventil,

avstängningsventil och luftskruv (för lufttillförsel vid tömning).

Tryckkärlet är konstruerat och tillverkat för ett maximalt avsäkringstryck av 9 bar.

Högsta tillåtna temperatur är 95 ºC.

Isolering av skarvlös polyuretan.

##### Fabrikat	: Nibe AB

# Typ	: EL 230

# .

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare		230 l

Mått			596 x 1335 x 701 mm (ØxLxH)

Vikt			67 kg

Effekt			3 eller 2 KW

Spänning			400 V 3-fas. alt. 230 V 1-fas.

Erforderlig säkring		10 A resp. 6 A

RSK nummer:

694 48 08