### AMA-texter NIBE Villavärme

Pos

PJE	Tappvattenvärmare

PJE	Tappvattenvärmare

##### xx	VVB xx		x	st

Varmvattenberedare består av enkelmantlad stålbehållare, med invändigt korrosionsskydd av koppar.

Tryckkärlet är konstruerat och tillverkat för ett

maximalt avsäkringstryck av 9 bar.

Högsta tillåtna temperatur är 80 ºC.

Isolering av skarvlös polyuretan.

##### Fabrikat	: Nibe AB

# Typ	: ES 160

# .

Tekniska Data :

Volym, vattenberedare		160 l

Mått (Ø x H)			Ø 600 x 980 mm

Vikt			55 kg

Effekt			1 eller 3 KW

Spänning			400 V 2-fas. alt. 230 V 1-fas.

Erforderlig säkring		6 A resp. 10 A

RSK nummer:

694 46 08